IdeaHub Board标书引导模板（海外版）

华为技术有限公司

版权所有  侵权必究

2021年2月4日

- 招标技术要求

凡有“★”符号的指标为关键技术参数，若有一项不满足，则投标人技术评分为0分，不能推荐为中标人；

凡有“▲”符号的指标为优势技术参数，加分项。

| 指标 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 所投产品采用一体化设计，具备内置麦克风、扬声器、触摸屏。整体美观、大方，可提供统一的维保和服务。 |
|  | 所投产品采用窄边框设计，屏占比≥85%，全金属外框，内置天线，整体除电源线外无其他可见线缆。 |
|  | 所投产品要求采用嵌入式操作系统，产品稳定。操作系统采用Android9.0或更新版本。 |
|  | ▲所投产品支持双系统：支持安卓、Windows双系统，同时享受两大系统生态应用，双系统同时在线、秒级切换。 |
|  | 所投产品能够支持7×24小时长时间开机运行。 |
|  | ▲所投产品须节能环保，无人操作屏幕可自动进入休眠待机状态，待机功耗≤0.5W。 |
|  | 所投产品支持86寸液晶屏，分辨率3840*2160。【86寸选择该参数，否则删除】 |
|  | 所投产品支持65寸液晶屏，分辨率3840*2160。【65寸选择该参数，否则删除】 |
|  | ★所投产品采用硬件级防蓝光技术，并获取权威德国莱茵TUV低蓝光认证。 |
|  | ▲所投产品采用防眩光钢化玻璃。 |
|  | ★所投产品的电子白板触摸精度可达±1mm。 |
|  | ▲所投产品采用零贴合工艺。 |
|  | 所投产品支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、白板缩放/锁定等功能。 |
|  | ▲所投产品在白板书写时书写延时<40ms。 |
|  | ▲所投产品支持双人同时书写。 |
|  | ▲所投产品支持智能书写功能，手写体自动识别为打印体（中英文+几何图形）。 |
|  | 所投产品支持扫码带走，支持本地白板内容扫码带走，可通过cloud meeting（3月IdeaHub board发布后可用）等APP扫描二维码的方式将白板内容进行保存带走。 |
|  | 所投产品触控笔在电子白板上书写时，具有笔锋效果，获得逼真的书写体验。 |
|  | 所投产品支持内置邮箱功能，实现将白板内容保存后发送到指定邮箱。 |
| 无线投屏 | 所投产品无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数支持6位或8位。 |
|  | ▲所投产品至少支持一种市场主流品牌手机同一网络无需下载APP，一碰投屏 |
|  | 所投产品支持PC无线投屏功能，最大可支持4K15或1080P60。 |
|  | 所投产品支持移动设备无线投屏功能，兼容Android手机和Android触摸式平板。 |
|  | 所投产品支持无线投屏时，可通过产品触摸屏对投屏的PPT内容每页进行连续批注，所有批注内容可保存在本地，并且可通过内置邮箱发送到指定邮箱。 |
|  | 所投产品支持在无线投屏模式下，通过产品触摸屏反向控制PC的共享桌面。 |
|  | 所投产品支持硬件无线投屏工具的使用，并可以通过产品触摸屏反向控制PC的共享桌面。 |
|  | 所投产品PC无线投屏时，支持音频同步共享，支持 48K双声道无损音频传输。 |
|  | 所投产品支持同时连接 20 个无线投屏客户端。 |
| 应用生态 | 所投产品支持欢迎屏功能，可以根据需要进行更换欢迎屏背景，欢迎词可在设备上进行实时编辑，无需后台进行操作，方便单一会议室或区域场所的临时欢迎或是指示说明。 |
|  | 所投产品支持信息窗功能，可以实现多幅画面循环播放，支持画面内容的自定义编辑替换。支持设备本地配置更换画面内容。 |
|  | 所投产品支持视频播放器播放一些常用格式视频，至少支持以下编解码和文件类型：mp4、avi、mkv、ts、webm、3gp。 |
|  | 所投产品支持内置图片浏览器，可以随时查看一些常用格式图片，至少支持jpg、png、bmp、webp、gif、jpeg图片格式。 |
|  | 所投产品支持文件管理器功能，可以对本地文件或移动设备进行文件的查看和访问，文件格式至少包含word、excel、ppt、pdf、txt。 |
|  | 所投产品支持外接OPS电脑，用于办公业务下的补充扩展。 |
| 通信协议 | 所投产品支持TCP/IP、DHCP、DNS、SMTP、 SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069 网络传输协议。 |
| 音频指标 | 所投产品应支持回声消除、噪音抑制、自动增益控制、支持外接麦克风。 |
|  | 所投产品支持内置麦克风阵列，麦克风数量至少2个。 |
|  | ▲所投产品支持内置麦克风进行前向180°拾音，可以达到6米拾音。 |
|  | 所投产品支持外接同品牌全向数字麦克风，支持拾音半径达到6米。 |
|  | ▲所投产品支持高保真立体环绕声，48KHz采样，20KHz全频带音频。 |
|  | ▲所投产品支持左右独立声音效通道，喇叭输出功率：≥（12W低音+5W高音）×2，声压级 92dBspl，支持用户在菜单中开启/关闭、调节音量。 |
|  | 所投产品支持左右独立声音效通道，即支持立体声。 |
| 网络适应性 | 所投产品支持IPv4和IPv6双协议栈下的正常通信。 |
|  | 所投产品至少支持1个10M/100M/1000M自适应网络接口。 |
| 接口要求 | ▲所投产品支持不少于以下接口及数量：HDMI×2、3.5MM×1、USB Type-A×2、USB Type-B×1、USB Type-C×1、RJ45×1，同时要求设备的物理接口与标书中的接口类型一致，通过转接视为不满足。提供设备接口图片证明。 |
|  | 所投产品提供至少3路音频输入接口、至少2路音频输出接口,提供设备接口图片证明。 |
|  | 所投产品支持 Web、telnet密码保护，密码须符合复杂度要求，至少 包含大/小字母、数字、特殊字符中的三种，密码长度不小于 8 位。 |
|  | 所投产品支持设备后台登录可根据需要设置WiFi直联登录、禁止公网登录、网络无限制登录，以达到各种场景下登录限制需求。 |
|  | 所投产品支持Android系统基于芯片进行系统安全启动，确保启动时仅载入合法的受信任的操作系统和运行软件。 |
| 功能特性 | 所投产品支持动态壁纸和静态壁纸的替换，支持壁纸的导入。 |
|  | 所投产品支持将设定的配置文件放到U盘中，U盘接到终端时，可以实现对终端的配置。 |
|  | 所投产品支持USB连接外置键盘鼠标，通过键盘鼠标进行操作。 |
|  | 所投产品支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 |
|  | 所投产品支持输出口克隆模式，将触摸屏上显示的内容同步输出到其他显示设备，便于现场操作和全员观看。 |
|  | 所投产品支持恢复出厂设置后保留原IP。 |
|  | 所投产品支持通过PC电脑直接连接控制口，作为PC的触摸屏进行使用，方便PC材料的现场讲解和触控操作。 |
|  | 所投产品支持根据环境光照度自动调节图像的亮度。 |
|  | 所投产品终端芯片检测温度超过 85℃时，界面上会弹出告警提示框。 |
|  | 所投产品提供API二次开发接口，实现与第三方系统集成。 |
| 证书指标 | 所投产品具备ISO质量认证，须提供证书复印件。 |
|  | 所投产品具备德国莱茵TUV低蓝光认证、欧盟CE-安规测试、欧盟CE-EMC测试、欧盟CE-ERP测试、欧盟CE-环保认证、整机安规CB认证、日本VCCI认证，须提供证书复印件。 |